## Slide 1
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## Slide 2: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
  Un impianto fotovoltaico trasforma automaticamente la luce del sole in elettricità; l’inverter trasforma l’energia rendendola adatta all’uso domestico cioè converte la corrente continua (CC) prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata (CA), utilizzata dalla rete elettrica e dalle apparecchiature domestiche. Infine un contatore misura l’energia generata e consumata. L’eventuale energia in eccesso generata dall’impianto viene immessa nella rete
Gli aspetti positivi della tecnologia fotovoltaica possono riassumersi in:
Assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante durante il funzionamento dell’impianto
Risparmio dei combustibili fossili
Estrema affidabilità poiché, nella maggior parte di casi, non esistono parti in movimento (vita utile, di norma, superiore a 20 anni)
Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo
Modularità del sistema (per aumentare la taglia basta aumentare il numero dei moduli).
Concetto e Funzionamento

## Slide 3: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Concetto e Funzionamento
I moduli fotovoltaici possono sopportare 11.000 Pa (1121 kg/m2)
Il cristallo non si è rotto.

## Slide 4: LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI SONO:
1. Impianti (con sistema d’accumulo) per utenze isolate dalla rete;
2. Impianti per utenze collegate alla rete di bassa tensione;
3. Centrali di produzione di energia elettrica, generalmente collegate alla rete in media tensione.
Nell’edilizia residenziale si parla di impianti collegati alla rete di bassa tensione e di solito in monofase, ossia minore di 6 kWp.

## Slide 5: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
TIPOLOGIE DI PANNELLI
Convenzionale
Alta Efficienza
FRONTE
RETRO
Assenza di metallo
Placcatura in rame
327 W
FRONTE
Linee sottili di pasta metallica
RETRO
Copertura completa in pasta di metallo
230 W

## Slide 6
TIPOLOGIE DI PANNELLI
Risultati di Photon (kWh/kWp) Settembre 2012
Test indipendente condotto su 144 produttori di fotovoltaico per misurare l'energia aggiuntiva per Watt nominale
Confronto tra 11 migliori produttori di moduli presi in considerazione nello studio Photon International (novembre 2012), basato su moduli prodotti nel 2011
1,000
Produzione di energia per ogni Watt di picco
SunPower
Jinko Solar
Yingli
Trina Solar
Hanwha SolarOne
Suntech
First Solar
Kyocera
Canadian Solar
Sharp Solar
950
900
850
800
8% in più di energia
Produzione (kWh / kWp )

## Slide 7: INTEGRAZIONE
Impianti NON INTEGRATI
Moduli fotovoltaici posti al suolo o posti su strutture edili o di arredo urbano realizzati senza accorgimenti di carattere estetico per ottimizzarne l’integrazione architettonica.
Impianti PARZIALMENTE INTEGRATI
Moduli installati su tetti o facciate di edifici in modo complanare alle superfici, senza sostituire i materiali di rivestimento delle superfici stesse (pareti o tetti)
Impianti INTEGRATI
Moduli fotovoltaici che sostituiscono i materiali di rivestimento degli edifici, assumendone le funzioni. In questo caso i moduli sono installati al posto di tegole, vetri nelle facciate, elementi di balaustre, pannelli fonoassorbenti in barriere acustiche, ecc.

## Slide 8: IMPIANTI NON INTEGRATI

## Slide 9: IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI

## Slide 10: IMPIANTI INTEGRATI
Sono costituiti da un insieme di moduli che si integrano completamente con la struttura architettonica. E' ovvio che è più semplice realizzare questo genere di impianto quando si è ancora nella fase progettuale del fabbricato in quanto possiamo valutare maggiormente il tipo di impatto e le soluzioni migliori.

## Slide 11: STRUTTURA DEL TETTO
Coperture in latero-cemento
Tetti in legno
Muretti e tavelloni
Tipologie più comuni di realizzazioni di coperture in civili abitazioni

## Slide 12: LATERO-CEMENTO
Substrato ideale e semplice in quanto si ha un ottimo fissaggio e si può caricare il peso uniformemente (incidenza peso fotovoltaico 20 kg /mq - Coppi 60 kg/mq)
Il fissaggio delle lamiere può avvenire tramite l’uso di tasselli.

## Slide 13
TETTO IN LEGNO

## Slide 14
Tra i casi più critici in quanto il fissaggio va fatto i corrispondenza dei sottotetti e spesso con sistemi ad ancorante chimico
MURETTI E TAVELLONI

## Slide 15
Lamiere aggraffate
INTEGRAZIONE TOTALE CON LAMIERE

## Slide 16
Lamiere grecate
INTEGRAZIONE TOTALE CON LAMIERE
Le lamiere permettono la sostituzione della funzione di impermeabilizzazione portata dal coppo per fare spazio ai moduli fotovoltaici che quindi diventano integrati

## Slide 17
INTEGRAZIONE – ESEMPIO 1

## Slide 18
INTEGRAZIONE – ESEMPIO 2

## Slide 19
INTEGRAZIONE – ESEMPIO 2

## Slide 20
INTEGRAZIONE – ESEMPIO 3

## Slide 21
INTEGRAZIONE – ESEMPIO 4

## Slide 22
l’impianto fotovoltaico si inserisce perfettamente nell’architettura dell’edificio “ospitante”
Equilibrio totale tra aspetti tecnici ed estetici dell’installazione fotovoltaica con quelli dell’edificio o struttura nella quale è collocato
Le caratteristiche del modulo fotovoltaico, quali forma, dimensione, colore o trasparenza, diventano elementi caratterizzanti l’estetica architettonica dell’edificio o struttura.
Impieghi come copertura, facciata o grande vetrata, o ancora come elemento di arredo urbano (tipo: chiosco, pensilina, fermata autobus, lampione)
IMPIANTI INNOVATIVI
INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE
OSSERVAZIONE: VALUTAZIONI TROPPO SOGGETTIVE ED OPINABILI

## Slide 23: In questi casi il fotovoltaico viene concepito e usato come vero e proprio materiale edilizio diventando parte intrinseca della costruzione e sostituendo uno dei materiali da costruzione convenzionali.

## Slide 24: In questo specifico caso realizzativo il pannello fotovoltaico viene montato ed accoppiato come se fosse un "coppo" e di fatto ne fa la funzione
ESEMPIO DI IMPIANTO INNOVATIVO

## Slide 25
ESEMPIO DI IMPIANTO INNOVATIVO

## Slide 26: PROBLEMA ORIENTAMENTO
Da preferire sempre le falde orientate a sud e con inclinazione intorno o maggiore ai 17°
re.jrc.ec.europa.eu

## Slide 27: PROBLEMA ORIENTAMENTO
Da preferire sempre le falde orientate a sud e con inclinazione intorno o maggiore ai 17°

## Slide 28: PROBLEMA ORIENTAMENTO
Da preferire sempre le falde orientate a sud e con inclinazione intorno o maggiore ai 17°

## Slide 29
Lontani da camini o antenne, vanno studiati i coni d’ombra che si creano.
PROBLEMA OMBREGGIAMENTO
Incidenza degli Ombreggiamenti sulla produttività

## Slide 30
Iter autorizzativi in Comune (o, eventualmente, in Provincia o Regione)
Pratiche di connessione ENEL (gestore di rete territorialmente competente)
Pratiche Gse per la convenzione di ritiro dell’energia immessa in rete, che può essere lo “Scambio sul Posto” o il “Ritiro Dedicato” (RID).
Gli impianti fotovoltaici al servizio delle abitazioni possono usufruire fino a fine anno delle detrazioni fiscali Irpef sul 50% dei costi di realizzazione. Lo sgravio fiscale è equiparabile agli incentivi e garantisce la restituzione, tramite detrazioni Irpef, della metà del costo dei lavori. La restituzione avviene in 10 anni.
Per richiedere le detrazioni fiscali bisogna pagare i lavori con bonifico bancario specificando in causale che si tratta di lavori di ristrutturazione edilizia assoggettabili a detrazione ed indicando codice fiscale del committente e partita iva dell’appaltatore.
UN PO’ DI NORMATIVA
Quali sono le fasi e gli adempimenti fondamentali per realizzare un progetto fotovoltaico?

## Slide 31
www.sistemasolarespa.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE